## Slide 1
本讲重点内容
利用CAD软件构建三维实体
几何体的投影表达及其表面取点的方法
学习目标
★ 了解几何体的构型方法
★ 学使用CAD软件构建三维实体
★ 掌握几何体的投影
★ 学会利用投影关系，确定立体表面上点的投影
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 2
本讲重点内容
利用CAD软件构建三维实体
几何体的投影表达及其表面取点的方法
学习目标
★ 了解几何体的构型方法
★ 学使用CAD软件构建三维实体
★ 掌握几何体的投影
★ 学会利用投影关系，确定立体表面上点的投影
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 3
☆几何模形：
用来描述产品的形状、尺寸大小、位置与结构关系等几何信息的模形
CAD三维构形基础与基本立体投影
☆几何体概述:
按其表面性质不同
平面基本几何体（平面几何体）
如棱柱体、棱锥体等
曲面基本几何体（曲面几何体）
如圆柱体、圆锥体、圆球

## Slide 4
CAD三维构形基础与基本立体投影
☆常见的几何实体造型方法:
几何实体造型方法
边界表示法
构造实体几何法
扫描法
旋转扫描法
平移扫描法

## Slide 5
以物体的边界表面为基础，定义和描述几何形体的方法。
1.边界表示法
它用点、边、面、环以及它们之间相互的邻接关系定义三维实体，形体表面、边界线、交线等都显式给出。
一、几何体的构形方法
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 6
先定义一些常用体素如：长方体、圆柱体、球体、圆锥、圆环、楔、棱锥体等,用集合运算并、交、差把体素修改成复杂形状的形体。
立体的并集
立体的交集
立体的差集
2.构造实体几何法
一、几何体的构形方法
实体的构造是体素间进行交、并、差集合运算的过程。
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 7
1）平移扫描法
平移扫描的运动轨迹通常是一条直线。
如果扫描用的是一个平面图形，则该平面图形就是待构造实体的一个剖面。
指定平移的方向和距离就能生成三维实体
3.扫描法
☆平移扫描只能构造具有相同剖面形状的实体
一、几何体的构形方法
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 8
当一个平面图形绕着与其共面的轴旋转一角度时，即扫描出一个实体。
2）旋转扫描法
☆旋转扫描只能构造具有轴对称的实体
3.扫描法
一、几何体的构形方法
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 9
二、 CAD三维构形基础
1.三维实体润饰
1)三维视图命令
在功能区找到“视图”，可调用“三维视图”命令
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 10
二、 CAD三维构形基础
1)三维视图命令
利用“三维视图”命令，可以显示生成实体的六个二维基本视图和四个方向的正等轴测图
1.三维实体润饰
CAD三维构形基础与基本立体投影
按住shift加鼠标滚轮，可以自由旋转视角

## Slide 11
二、 CAD三维构形基础
2)视觉样式命令
在功能区单击“视觉样式”工具栏中的按钮，可调用“视觉样式”命令
1.三维实体润饰
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 12
二、 CAD三维构形基础
2.绘制基本三维实体
打开AutoCAD，在快速访问工具栏
中选“三维建模”工作空间
示例：构建直径为60mm、高度为80mm的圆柱体
1)单击
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 13
2）光标在绘图区域内任意点单击，确定圆柱体底面中心点坐标
二、 CAD三维构形基础
2.绘制基本三维实体
绘图区内显示的是二维线框图形
3)在功能区单击
4)在功能区单击
从菜单中选择
CAD三维构形基础与基本立体投影
从菜单中选择

## Slide 14
三、通过二维图形构建三维实体
1. 用拉伸命令构建三维实体
示例：以图所示作为底面、构建高度为12mm的平板
1）绘制平板底面图形
2）菜单栏单击
3）拉伸,在菜单栏
4）输入厚度8
CAD三维构形基础与基本立体投影

## Slide 15
三、通过二维图形构建三维实体
CAD三维构形基础与基本立体投影
5)在功能区单击
6)在功能区单击
从菜单中选择
从菜单中选择

## Slide 16
CAD三维构形基础与基本立体投影
三、通过二维图形构建三维实体
2.用旋转命令构建三维实体
示例：以所示图形作为母线、绕给定旋转轴旋转构建图三维实体
1) 绘制母线二维图形
2) 用“边界”命令将图形转换为多段线
3）在菜单栏

## Slide 17
三、通过二维图形构建三维实体
2.用旋转命令构建三维实体
4)选择旋转角度为360
CAD三维构形基础与基本立体投影
5)在功能区单击
6)在功能区单击
从菜单中选择
从菜单中选择